## Slide 1
Microchip PIC32 – микроконтроллер с ядром MIPS
Юрий Панчул
Старший инженер
20 октября 2012 года

## Slide 2: Комбинация экспертизы двух ведущих компаний
Microchip Technology приносит экспертизу в микроконтроллерных системах на кристалле, периферии и индустриальных приложениях
  Микроконтроллеры PIC32 используют те же устройства ввода-вывода и средства системной интеграции, как и другие микроконтроллеры от Microchip Technology – PIC24, PIC18 и т.д.
MIPS Technologies приносит экспертизу в разработке высокопроизводительных низкопотребляющих процессорных ядер
  Ядра MIPS поддерживается крупной экосистемой средств для разработчиков – компиляторами, встраиваемыми операционными системами и другим программным обеспечением, написанным для архитектуры MIPS

## Slide 3: Три варианта среды разработки
Microchip MPLAB X
  Профессиональная система компиляции, профилирования и отладки с максимумом гибкости
  Работает под Linux, Windows и MacOS
MPIDE
  Такой же интерфейс (и пользовательский, и программный), как у известной среды Arduino
  Хороша для хоббистов, обучения школьников и студентов не-электронных и не-программистских специальностей
  http://chipkit.org/wiki/index.php?title=MPIDE_Installation
Полностью открытый GNU toolkit
  Подходит для людей, которые хотят только открытые решения
  Требует С header-файлов с определениями регистров из других пакетов – например RetroBSD, uOS или MPIDE

## Slide 4: Выбрать из 760 микроконтроллеров Microchip – непростая процедура

## Slide 5: Средства системной интеграции и периферия микроконтроллера Microchip PIC32
Oscillators
Watchdog Timer
Flash and Prefetch Cache
Digital I/O Ports
Analog Input
Timers and Real-Time Clock/Calendar (RTCC)
Communications – UART, SPI, I2C, USB OTG, PMP, CAN
Input Capture Module
Pulse Width Modulation (PWM) Module
High-performance DMA Controller

## Slide 6: Зачем PIC32 пять источников тактовой частоты?
Внутренний быстрый осциллятор - FRC – 8 MHz (±2%)
  Не очень точный, но большой плюс - не требует внешних компонент
  Относительно низкое энергопотребление
Внутренний медленный осциллятор – LPRC – 32 kHz
  Низкая частота – низкое энергопотребление
  Низкая точность, зато не требует внешних компонент
Внешний первичный осциллятор – POSC – до 20 MHz
  Высокая точность и скорость, но требует внешних компонент
  Два режима – XT для кварцевых генераторов до 10 MHz и HS для 10 MHz и выше
Внешний вторичный осциллятор – SOSC – 32768 Hz
  Медленный, для работы с низким энергопотреблением
  Точный (кварцевый генератор), также используется для таймеров и модуля часов (RTCC)
Внешний источник тактовой частоты - EC

## Slide 7: Для частот до 80 MHz используется PLL
Для частот до 80 MHz используется Phase-locked loop (PLL)
PLL – это устройство, которое позволяет умножать, делить или сдвигать тактовый сигнал
Системный тактовый сигнал и тактовый сигнал для внешней шины могут иметь разную тактовую частоту

## Slide 8: Простой ввод-вывод через цифровые порты
Видимые программисту переменные/регистры подсоединены к пинам, выходящим из микроконтроллера
Ввод или вывод происходит, когда программа читает или пишет в регистры PORTB, PORTC, PORTD и т.д.
Регистр TRISx (TRISB, TRISC и т.д.) используется для конфигурации бит портов для ввода или вывода
Регистры PORTxSET, PORTxCLR и PORTxINV устанавливают, очищают или инвертируют биты по маске
Изменения в пинах ввода могут вызывать прерывания

## Slide 9: Код ввода и вывода из цифровых портов
// Установить все биты порта E как выводы
// Как правило делается один раз в начале программы
TRISE = 0;
PORTE = 12; // Вывести число 12 (двоичн 1100) на пины
PORTESET = 3; // Установить биты
PORTECLR = 8; // Очистить биты
PORTEINV = 6; // Инвертировать данные биты
PORTEbits.RE3 = 1; // Компилятор позволяет
// ставить биты индивидуально
// Ввод делается аналогично,
// только в TRISE нужно выставить в 1
// биты соответствующие PORTE для ввода
TRISE = ~0;
n = PORTE;

## Slide 10: Последовательные интерфейсы коммуникации – какой выбрать

## Slide 11: UART - Waveform

## Slide 12: Код для базовой работы с UART
void uart_init (int hertz, int baud)
{
U1STAbits.UTXEN = 1; // enable transmit pin
U1STAbits.URXEN = 1; // enable receive pin
U1BRG = hertz / 16 / baud - 1;
U1MODEbits.ON = 1; // enable UART
}
char uart_get_char (void)
{
while (! U1STAbits.URXDA); // wait until data is available
return U1RXREG; // return received character
}
void uart_put_char (char c)
{
while (U1STAbits.UTXBF); // wait until buffer empty
U1TXREG = c; // transmit character over UART
}

## Slide 13: Трюки для оптимизация скорости доступа к памяти
Скорость работы микроконтроллера по умолчанию довольно медленная из-за «консервативных» установок
  Специальные настройки могут ускорить работу в 10 раз!
Для оптимизации скорости исполнения программы на Microchip PIC32 необходимо в начале вызвать библиотечную функцию SYSTEMConfigPerformance (SYSCLK_FREQUENCY)
Альтернативно, можно вручную
  Выставить минимальное количество циклов ожидания flash-памяти
  Включить predictive prefetch cache

## Slide 14: Код для оптимизации исполнения «вручную»
CHECONbits.PFMWS = 2; // Wait states
CHECONbits.PREFEN = 0; // Disable predictive prefetch cache
CHECONbits.DCSZ = 0; // Disable data caching
BMXCONbits.BMXWSDRM = 0; // Data RAM accesses from CPU
// have zero wait states for address setup
CHECONbits.PREFEN = 3; // Enable predictive prefetch cache
// for both cacheable
// and non-cacheable regions
// Cop0 Config Register (CP0 Register 16, Select 0)
// 2:0 K0: Kseg0 coherency algorithm
//
// 2 Uncached
// 3 Cached
asm volatile ("mfc0 %0, $16" : "=r" (config));
config |= 3;
asm volatile ("mtc0 %0, $16" : "=r" (config));

## Slide 15: Демо: PIC32 может генерировать развертку графического дисплея без контроллера
Вы видите устройство с графическим дисплеем TFT (Thin Film Transistor)
У этого устройства нет контроллера
Как оно работает?

## Slide 16: Расчет количества циклов для генерации развертки удивляет
Дисплей WQVGA – 480 x 272
Каждый пиксел – 24-битный RGB – 3 байта
Частота кадров в дисплее – 60 Hz
Вывод каждого байта через параллельный порт – 3 цикла
Следовательно, на генерацию развертки требуется не менее 480 * 272 * 3 * 60 * 3 = 70,502,400 циклов в секунду
Но ведь максимальная частота используемого PIC32 – 80 MHz ?!
Неужели процессор занимается ТОЛЬКО генерацией развертки ?

## Slide 17: Разгадка – развертку генерирует DMA контроллер
DMA контроллер в PIC32 – устройство, которое умеет пересылать информацию между периферийными устройствами и / или внутренней памятью без участия CPU
DMA контроллер может на 95% разгрузить CPU от задачи генерации развертки
Идея: Установить прерывание от таймера и DMA контроллера и в обработчике прерывания инициировать пересылку данных из памяти в параллельный порт с помощью DMA контроллера

## Slide 18: Два способа использования – с внутренней или с внешней памятью

## Slide 19: Демо: Интерфейс между микроконтроллером Microchip PIC32 и ПЛИС Altera Cyclone IV
Исходники демо - http://code.google.com/p/pic32-examples/
source/browse/trunk/tedious/011_fpga_coprocessor_ports_3.X/

## Slide 20: Демо крупнее: Интерфейс между микроконтроллером Microchip PIC32 и ПЛИС Altera Cyclone IV
Плата Digilent chipKit Uno32 c Microchip PIC32
Плата Digilent chipKIT Basic I/O Shield™
Плата DE0-Nano с ПЛИС Altera Cyclone IV
Отладчик PICkit 3
Макетная плата с дисплеем, USB кабели

## Slide 21: Детали интерфейса
Микроконтроллеры можно соединять с ПЛИС-ами либо просто через цифровые порты, либо через SPI, I2C и другие протоколы
  Данное демо использует простые цифровые порты
Для трансфера данных из микроконтроллера в ПЛИС тактовая частота ПЛИС должна быть в несколько раз выше, чем у микроконтроллера - oversampling
Так как тактовая частота в PIC32 и ПЛИС генерируется независимо, то нужно пропускать входящий в ПЛИС сигнал через два D-триггера (флип-флопа) чтобы (почти) избавиться от метастабильного состояния
  Метастабильное состояние при таком методе все же может появляться, но с очень низкой вероятностью - раз в несколько лет

## Slide 22: Рекомендации по интерфейсу от Евгения Ставинова
Для приготовления этого демо я консультировался с экспертом по ПЛИС Евгением Ставиновым
Евгений работал в Xilinx и LeCroy, а также является автором книги 100 Power Tips for FPGA Designers
http://outputlogic.com/

## Slide 23: Рекомендации по RTOS от сотрудника MIPS Technologies Сергея Вакуленко
Сергей Вакуленко – выпускник физматшколы-интерната при КГУ; выпускник МФТИ; бывший сотрудник иститута имени Курчатова; сейчас сотрудник MIPS Technologies
Сергей – автор RTOS uOS
  http://code.google.com/p/uos-embedded/
Мнение Сергея об использовании RTOS-ов для целей образования:
  uOS и FreeRTOS находятся примерно на одном уровне функциональности, но uOS намного проще
  ThreadX внутренне устроен тоже неплохо, но по функциональности не дотягивает. И вообще коммерческий.
  RTEMS и eCos стараются быть POSIX-совместимыми, и поэтому на порядок более громоздкие и неповоротливые
  uC/OS-II слишком коряво устроена, давать ее студентам так же вредно, как учить Basic

## Slide 24: Рекомендуемая литература по Microchip PIC32
Особо следует отметить David Harris and Sarah Harris, Digital Design and Computer Architecture для обучения студентов
  В этой книге студенты строят подмножество MIPS-процессора с помощью Verilog и ПЛИС
  После чего приводится пример индустриального MIPS – Microchip PIC32 и разбирается его периферия – порты, SPI, UART, аналог, соединение с моторами
  Таким образом, теория соединяется с практикой, и hardware соединяется с software

## Slide 25
At the core of the user experience®
Спасибо!
MIPS, MIPS32, MIPS64, MIPS-Based, MIPS-Verified, MIPS Technologies logo are trademarks of MIPS Technologies, Inc. and registered in the U.S. Patent and Trademark Office. MIPS, MIPS32, MIPS64, MIPS-Based, MIPS Logo, MIPS Technologies Logo, Aptiv, microAptiv, interAptiv, proAptiv, CorExtend, Pro Series, microMIPS, M14K, M4K, 4KE, 4KEc, 24K, 24KE, 34K, 74K, 1004K, 1074K, MIPS Navigator, and FS2 are trademarks or registered trademarks of MIPS Technologies, Inc. in the United States and other countries.