## Slide 1: Процессорное ядро schoolMIPS
Young Russian Chip Architects summer school

## Slide 2: Введение
Микроархитектура: аппаратная реализация архитектуры в виде схемы
Процессор:
  Тракт данных: функциональные блоки обработки и передачи данных (арифметико-логическое устройство, регистровый файл, мультиплексоры и т.д.)
  Устройство управления: формирует управляющие сигналы для функциональных блоков

## Slide 3: Микроархитектура
Возможны несколько аппаратных реализаций одной и той же архитектуры:
  Однотактная реализация: каждая инструкция выполняется за один такт
  Многотактная реализация: каждая инструкция разбивается на несколько шагов и выполняется за несколько тактов
  Конвейерная реализация: каждая инструкция разбивается на несколько шагов и несколько инструкций выполняются одновременно

## Slide 4: MIPS процессор schoolMIPS
Однотактная реализация
Отсутствует память данных
Словная адресация памяти инструкций
Инструкции:
  R-типа (оба аргумента хранятся в регистрах): addu, or, srl, sltu, subu
  I-типа (один из аргументов - константа): addiu, lui
  I-типа (инструкции ветвления): beq, bne

## Slide 5: Архитектурное состояние
Определяется:
  Содержимым счетчика команд (PC)
  Содержимым 32-х регистров общего назначения
  Содержимым памяти (команд, данных)

## Slide 6: Элементы, хранящие состояние MIPS

## Slide 7: Процессор schoolMIPS: инструкция addiu
Шаг 1: Выборка (считывание) инструкции addiu из памяти
I-type. Integer Add Immediate, rt = rs + Immediate |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 Immediate 0

## Slide 8: Процессор schoolMIPS: инструкция addiu
Шаг 2: считывание операндов-источников из регистрового файла
I-type. Integer Add Immediate, rt = rs + Immediate |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 Immediate 0

## Slide 9: Процессор schoolMIPS: инструкция addiu
Шаг 3: расширение 16-битной константы до 32-х разрядов битом знака
I-type. Integer Add Immediate, rt = rs + Immediate |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 Immediate 0

## Slide 10: Процессор schoolMIPS: инструкция addiu
Шаг 4: вычисление результата арифметической операции
I-type. Integer Add Immediate, rt = rs + Immediate |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 Immediate 0

## Slide 11: Процессор schoolMIPS: инструкция addiu
Шаг 5: запись результата вычислений в регистр
I-type. Integer Add Immediate, rt = rs + Immediate |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 Immediate 0

## Slide 12: Процессор schoolMIPS: инструкция addiu
Шаг 6: вычисление адреса следующей инструкции

## Slide 13: Процессор schoolMIPS: инструкция addu
R-type. Integer Add Unsigned, rd = rs + rt |  |  |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 rd 11 | 10 sa 6 | 5 funct 0
считывание операнда 2 из регистрового файла

## Slide 14: Процессор schoolMIPS: инструкция addu
передача данных операнда 2 в арифметико-логическое устройство
R-type. Integer Add Unsigned, rd = rs + rt |  |  |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 rd 11 | 10 sa 6 | 5 funct 0

## Slide 15: Процессор schoolMIPS: инструкция addu
определение регистра для записи результата
запись результата вычислений
R-type. Integer Add Unsigned, rd = rs + rt |  |  |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 rd 11 | 10 sa 6 | 5 funct 0

## Slide 16: Процессор schoolMIPS: инструкция srl
R-type. Shift Right Logical, rd = (uns)rt >> sa |  |  |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 rd 11 | 10 sa 6 | 5 funct 0
передача данных о размере сдвига в арифметико-логическое устройство

## Slide 17: Процессор schoolMIPS: инструкция beq
вычисление адреса следующей инструкции
I-type. Branch On Equal, if (Rs == Rt) PC += (int)offset |  |  | 
31 op 26 | 25 rs 21 | 20 rt 16 | 15 Immediate 0

## Slide 18: Процессор schoolMIPS: инструкция beq
определение необходимости перехода в зависимости от равенства результата нулю

## Slide 19: Процессор schoolMIPS: итоговая схема

## Slide 20: Процессор schoolMIPS: Арифметико-логическое устройство
oper2:0 | Функция | Описание
000 | ADD | A + B
001 | OR | A ¦ B
010 | LUI | B << 16
011 | SRL | B >> shift
100 | SLTU | (A < B) ? 1 : 0
101 | SUBU | A - B
110 | Не исп. | 
111 | Не исп. | 

## Slide 21: Процессор schoolMIPS: сигналы управления
Instr | cmdOper | cmdFunc | branch | condZero | regDst | regWrite | aluSrc | aluControl

## Slide 22: Процессор schoolMIPS: сигналы управления
Instr | cmdOper | cmdFunc | branch | condZero | regDst | regWrite | aluSrc | aluControl
addiu | 001001 | ?????? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 000

## Slide 23: Процессор schoolMIPS: сигналы управления
Instr | cmdOper | cmdFunc | branch | condZero | regDst | regWrite | aluSrc | aluControl
addiu | 001001 | ?????? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 000
addu | 000000 | 100001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 000

## Slide 24: Процессор schoolMIPS: сигналы управления
Instr | cmdOper | cmdFunc | branch | condZero | regDst | regWrite | aluSrc | aluControl
addiu | 001001 | ?????? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 000
addu | 000000 | 100001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 000
srl | 000000 | 000010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 011

## Slide 25: Процессор schoolMIPS: сигналы управления
Instr | cmdOper | cmdFunc | branch | condZero | regDst | regWrite | aluSrc | aluControl
addiu | 001001 | ?????? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 000
addu | 000000 | 100001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 000
srl | 000000 | 000010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 011
beq | 000100 | ?????? | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 000

## Slide 26
Ваши вопросы?